审批意见： 霸环管[2024]B010-6号 你单位所报《霸州市汇康科技有限公司汽车零部件研发生产项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下： 一、项目总投资12000万元，环保投资50万元，占地面积20000平方米，该项目位于霸州市康仙庄镇于崔庄村东、112国道南侧建设。 本报告表可以作为该项目环保工程设计和环境管理的依据。建设单位要认真落实本报告表中提出的各项环保措施，确保项目建成后，各类污染物稳定达标排放。 二、同意报告表中所列各项污染防治设施及治理效果： 1、工程施工过程中防止噪声扰民，须办理建筑施工噪声申报登记手续。限时作业，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定。建筑施工扬尘通过采取洒湿、围挡等措施有效处理后，须达到《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准，并有效防止二次扬尘的产生，不得影响周围单位和居民的正常工作和生活。 2、生产用水全部循环使用；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏后用作农肥，均不得外排。 3、上料工序产生的颗粒物经集气罩+布袋除尘器+17米高排气筒（1根）等措施处理后，须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。 4、注塑工序产生的废气经集气罩+二级活性炭吸附装置+17米高排气筒（1根）等措施处理后，有机废气排放须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准及表2其他企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度排放须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准及表2标准。 5、焊接工序产生的颗粒物经集气罩+布袋除尘器+17米高排气筒（1根）等措施处理后，须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。 6、加强无组织排放控制管理，生产过程中产生的无组织VOCs通过采取该环评文件中要求的治理措施处理，须达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关控制要求。 7、对产生噪声的设备采取有效的降噪、隔声等措施，东、南、西侧厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；北侧厂界噪声须达到表1中4类标准。 8、按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾处置须执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修正本)第四章生活垃圾中的相关内容；一般固体废物处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定；危险废物贮存须执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定，并委托有危废处置资质的单位处理，均不得随意排放。生产中若发现本环评未识别出的危险废物，仍按危废管理规定处理处置。搞好建筑物周围环境绿化和路面硬化工作，提高绿化覆盖率。 三、污染物总量控制建议指标为：化学需氧量：0t/a、氨氮：0t/a、二氧化硫：0t/a、氮氧化物：0t/a，不得超过总量排污。 四、加强厂区污染物排放控制管理，建设单位须严格执行相关法律法规中控制管理要求。 五、建设单位须严格按照该环评文件中提出的要求建立风险事故防范措施及应急预案，设置相关设施（采取防渗处理等措施）、设备，严防污染事故发生。 六、建设单位须依法落实环保设施安全生产工作要求。 七、各类防护距离要严格按照卫生、安全、产业等主管部门相关规定和要求予以落实。 八、在本项目建成后，发生排污行为之前须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》申请排污许可手续，严格执行环境保护“三同时”制度，经验收合格后方可正式投入生产。 九、你单位在接到本批复后20个工作日内，须将环境影响报告表批复报送所在辖区的环境保护监管部门，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。 经办人： 2024年4月23日